朝大线客船

船用主柴油机

技 术 协 议

船东：重庆市客轮有限公司                     代表：

船厂：重庆中江船业有限公司                   代表：

供货：                                       代表：

由重庆中江船舶工程技术中心设计，重庆中江船业有限公司为重庆市客轮有限公司建造的“朝大线客船”，选用               公司生产的              柴油机作为该船的主机。

一、本规格书各方代表共同协商签字后有效，本规格书与订货合同同时生效。

二、船用柴油机组所依据的标准和规范

《钢质内河船舶建造规范》（2016）及修改通报。

《内河船舶法定检验技术规则》（2019）的要求。

满足IMO就MARPOL 73/78附则IV关于NOX的排放要求（Tier Ⅱ 排放）；GB15097—2016《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法》（Ⅰ阶段排放）。

执行相关的ISO标准。

执行中国国家规定的有关标准。

执行企业标准。

并提供CCS或ZC非入级证书。

三、柴油机技术规格、参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | XXXXXXX |
| 2 | 气缸型式 | 直列、中冷、增压、直喷 |
| 3 | 气缸直径（mm） | XXX |
| 4 | 活塞行程（mm） | XXX |
| 5 | 气缸数 | 6 |
| 6 | 排量（L） | XXX |
| 7 | 发火顺序 | XXXXX |
| 8 | 旋转方向（面对飞轮） | 逆时针 |
| 9 | 标定功率（kW） | 220KW<XXXKW<250KW |
| 10 | 标定转速（r/min） | XXXX |
| 11 | 最低空载稳定转速（r/min） | XXXX |
| 12 | 额定工况燃油消耗率（g/(kW.h)） | XXXX |
| 13 | 额定工况机油消耗率（g/(kW.h)） | XXX |

| 14 | 柴油机净重（kg） | XXXX |
| --- | --- | --- |
| 15 | 外形尺寸（L×W×H）mm | XXXX×XXX×XXXX（参考值，详见认可图） |
| 备注： 1）额定工况功率公差值按2%执行； 2）燃油低热值为42700kJ/kg，燃油消耗率允许偏差+5%； 3）机油消耗率允许偏差+20%。 |

3.1柴油机技术规格

3.2 柴油机的工作条件

3.2.1 ISO标准环境条件

柴油机的标定功率及标定燃油消耗率是在大气温度为25℃、大气压力为100kPa、大气相对湿度为30%、空冷器低温冷却水进口温度为25℃标准环境条件（ISO3046-1）下之数值。

3.2.2 设计环境条件

在大气温度为45℃、大气压力为100kPa、大气相对湿度为60%、空冷器低温冷却水进口温度为32℃条件下，柴油机功率按CB/T3254.1的规定修正。但制造厂不做模拟试验。当超过此条件时，需按提供的相关文件对柴油机功率进行修正。

3.2.3 倾斜角要求

倾斜角要求

| 装置和设备 | 倾斜角（°） |
| --- | --- |
|  | 横向 | 纵向 |
|  | 横倾 | 纵倾 |
| 主机 | 10 | 5 |

3.2.2.4 柴油机专用油

按设备厂家推荐用油品牌。

3.2.2.5柴油机冷却液

按设备厂家推荐用冷却液品牌。

3.3柴油机各系统配置及要求

3.3.1动力输出系统

| 飞轮 | 标准号 | 连接止口尺寸mm | ΦXXX |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 连接螺栓孔分布圆尺寸mm | ΦXXX |
|  | 飞轮齿圈 | 齿数 | XXX |
| 皮带轮 | 槽节圆直径 （mm） | ΦXXX |

3.3.2电气系统

| 电起动机 | 型式 | 预啮合 | 带 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车装置 | 停油电磁阀 | 带(接受驾驶室紧急停车) |
| 机旁仪表 | 显示型式 | 数显 | 带 |
|  | 额定电压 | 24V |  |
|  | 功能 | 显示参数：油压、油温、水温、转速、电压； 报警参数：油压低、油温高、水温高、转速高； 停机参数：油压过低、转速过高； |  |
|  | 报警限值 | 出水温度 | ≥XXX℃报警 |  |
|  |  | 转速 | ≥XXX%报警 ≥XXX%停车 |  |
|  |  | 机油温度 | ≥XXX℃报警 |  |
|  |  | 机油压力 | ≤XXXMPa报警 ≤XXXMPa停车 |  |

多功能报警保护装置输入电压DC24V（-25%～+30%）

| 远控仪表 (监控室、驾驶室) | 显示型式 | 数显 | 带 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 额定电压 | 24V |  |
|  | 功能 | 显示参数：油压、油温、水温、转速、电压； 报警参数：油压低、油温高、水温高、转速高； 停机参数：油压过低、转速过高； |  |
|  | 报警限值 | 出水温度 | ≥XX℃报警 |  |
|  |  | 转速 | ≥XXX%报警 ≥XXX%停车 |  |
|  |  | 机油温度 | ≥XXX℃报警 |  |
|  |  | 机油压力 | ≤XXXMPa报警 ≤XXXMPa停车 |  |
| 仪表线束 | 一号线束 | 长度 | 10m | 带 |
|  | 二号线束 | 长度 | 50m | 带 |

3.3.3进排气系统

| 进气系统 | 空滤器 | 带 |
| --- | --- | --- |
|  | 中冷器 | 带 |
| 排气系统 | 排气管 | 干式 |
|  | 排气弯管 | 带 |
|  | 波纹管 | 带 |

3.3.4燃油系统

| 喷油泵 | 型式 | 机械泵 | 带 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调速器 | 型式 | 电子调速 | 带 |
| 燃油滤清器 | 功能 | 不停机更换滤芯 | 带 |
| 高压油管 | 型式 | 防爆双层 | 带（船检） |

3.3.5冷却系统

| 淡水泵 | 形式 | 装机 | 带 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 流量（m3/h） | XX |  |
|  | 扬程（m） | XX |  |
| 海水泵 | 形式 | (o机带o 散供) | 带 |
|  | 流量（m3/h） | XX |  |
|  | 扬程（m） | XX |  |
| 热交换器 | 形式 | 装机 | 带 |
|  | 热交换器芯材料 | 锡黄铜 |  |

3.3.6润滑系统

| 机油冷却器 | 形式 | 装机 | 带 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机油滤清器 | 功能 | 不停机更换滤芯 | 带 |

四、供货范围

1.主柴油机整机               2台/船

2.远传显示、报警仪           2套/机

3.  柴油机备品、备件。       2套/机   见附件1

4.  柴油机工属具清单         2套/机   见附件2

五、油漆、标示牌

1．整机油漆按照制造厂标准

本机器按照客户要求或制造厂标准。

2．铭牌、指示牌和警示牌

铭牌、指示牌和警示牌采用中文，单位按ISO标准。

六、包装

整机采用木包装箱

七、提供的资料

供货方在商务合同签订后7日，向船东、船厂、设计方提供认可资料，其中包括外形图、柴油机运行曲线、柴油机功率修正、燃油消耗率修正、各系统原理图、电气原理图、扭振计算参数等，在收到认可资料10日内向供方返反馈认可意见，7日内提供按认可意见修改后的完工图（图纸为CAD或增加PDF）

八、台架试验

台架试验按照船级社认可的《柴油机出厂试验大纲》在制造厂的试车台上进行,可提前一周书面通知船东、船厂参加台架试验。

九、油封和保管

油封有效期自发货之日起为1年。甲方应在柴油机到货后，将其置于干燥的库房内妥善保管，并定期（每隔3个月）仔细检查油封状况必要时应重新油封，超过有效期，重新油封。

十、随机技术文件

1、柴油机产品合格证1份，柴油机CCS或ZC非入级证书1份，设备不含石棉证明。

2、提供符合IMO要求的NOx排放EIAPP证书及中国Ⅰ排放证书。

3、证书必须在主柴油机运送至重庆中江船业有限公司后15个工作日内提供。

十一、质量保证及售后服务

1、供货方在接到船厂通知后免费派员参加船厂柴油机的调试。

2、所购柴油机质量三包期为船舶交船出厂不低于12个月（以商务投标文件为准）。

3、若因使用不当而造成柴油机故障损坏时，工厂不承担赔偿责任，但应积极向用户提供技术服务并及时向用户提供需购置的零部件，帮助用户及时解决。

4、柴油机备品、备件、工属具按厂家标准配置。（在附件中注明）

十三、其它

本协议经签约各方签字盖章后生效，未尽事宜协商解决。

附件1  柴油机备品、备件清单

| 序号 | 物料编码 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

附件2   柴油机工属具清单

| 序号 | 物料编码 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |